Tehnička uputa

PRIPREMA DOKUMENTACIJE I POTREBNE AKTIVNOSTI           ZA TEHNIČKO NADGLEDANJE INSTALATERA (TN-IN)

(prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te                          tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u                                             prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07)

# NAMJENA

Namjena je ove upute pojasniti aktivnosti koje je potrebno provesti te definirati najvažniju dokumentaciju tvrtke ili obrta koje instalira Ex-opremu/uređaje i/ili ispituje električne instalacije (Instalateri), a koju je  potrebno  prirediti i primijeniti u svrhu provedbe tehničkog nadgledanja aktivnosti instaliranja Ex-opreme/uređaja.

# OPSEG

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07,  prilog IV,  propisuje  tehničko  nadgledanje

instaliranja protueksplozijski zaštićene opreme (Ex-opreme).

Instaliranje Ex-opreme i/ili ispitivanje električnih instalacija smiju obavljati tvrtke ili obrtničke radionice, koje su za taj posao registrirane po odgovarajućim zakonima te ako ispunjavaju uvjete osposobljenosti za obavljanje tih poslova, što se dokazuje pozitivnim tehničkim nalazom za aktivnosti instaliranja.

Nadgledanje aktivnosti instaliranja se ograničava samo na zahtjeve, ocjene i odluke koji su unutar opsega određenog u Pravilniku o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07).

Za   ocjenu   udovoljavanja   zahtjevima   Pravilnika  te za ocjenu operativnih postupaka, radnih uputa i zapisa, koriste  se hrvatske  norme  koje su identične europskim normama (HRN EN ISO 9001, HRN EN 60079-14, HRN HD 60364-6, HRN EN 60079-17, HRN HD 60364-4-41 i dr.).

Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja sastoji se od pregleda dokumentacije i ocjene sustava kvalitete instaliranja te ocjene postupaka instaliranja Ex-opreme i/ili ispitivanja električnih instalacija.

# POSTUPAK

Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja obuhvaća ocjenu tehničke dokumentacije (operativne postupke i radne upute) te sustav kvalitete instaliranja.

Za provedbu tehničkog nadgledanja instaliranja (TN-IN) potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju (Ex-priručnik kvalitete instaliranja).

Ex-priručnik kvalitete instaliranja je temeljni dokument, a treba sadržavati najmanje sljedeća poglavlja:

-  Opći dio
-  Operativni postupci
-  Radne upute
-  Zapisi

-  Prilozi

U općem dijelu priručnika prikazuje se:

- predstavljanje i opis tvrtke (djelatnosti, područje rada (vrsta posla/procesa koju tvrtka provodi) s naglaskom na poslove/procese za koje se provodi tehničko nadgledanje),

- registracija tvrtke,

- politika kvalitete tvrtke s obzirom na instaliranje opreme i/ili ispitivanje električnih instalacija za uporabu u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom i

- organizacija tvrtke ili obrta (organogram), s ovlaštenjima i odgovornostima koja se neposredno odnose na instaliranje i/ili ispitivanje, zahtjevana stručna sprema, radno iskustvo i sl. osoblja za radna mjesta o kojima ovisi instaliranje i/ili ispitivanje (potrebne kvalifikacije, kao i potrebne specijalizacije, posebno u odnosu na protueksplozijsku zaštitu i razinu specijalističkih znanja, odnosno seminara za protueksplozijsku zaštitu) i sl.

Drugi dio priručnika (operativni postupci) opisuje npr. (dijelove koji su primjenjivi):

- upravljanje i označavanje dokumenata i zapisa sustava kvalitete,

- upravinu ocjenu,

- nabavu materijala bitnog za aktivnosti instaliranja,

- ulaznu kontrolu materijala i Ex uređaja koji se instaliraju,

- skladištenje materijala i Ex uređaja koji se instaliraju,

- postupanje s nesukladnim proizvodima i uslugama,

- korektivne i preventivne mjere,

- postupak provedbe aktivnosti instaliranja i/ili ispitivanja električnih instalacija (s opisom ciljeva/svrhe mjerenja i ispitivanja, odabira metode mjerenja (detaljno opisana u radnim uputama), kriterija i ocjene dobivenih rezultata, upućivanjem na norme, izborom mjerne opreme koja se koristi, vezom s ispitnim izvješćima (zapisima) i sl.) ,

- postupanje s mjerno-ispitnom opremom (skladištenje, vođenje popisa opreme, umjeravanje i sl.) i ostalom opremom bitnom za aktivnosti instaliranja i/ili ispitivanja električnih instalacija,

- postupanje kod provedbe radova pod naponom, odnosno radova uz isključenje napona,

- izradu i izgled zapisa o provedenim aktivnostima instaliranja, uključivo mjerenja i ispitivanja i sl.

Tvrtka će u ovom dijelu priručnika koristiti dio postojećih operativnih postupaka prema HRN EN ISO 9001 koje će prilagoditi specifičnostima zahtjeva protueksplozijske zaštite.

Treći dio priručnika (radne upute) sadrži npr. (dijelove koji su primjenjivi):

(radne upute su dokumenti koji se razlikuju od operativnih postupaka po tome što sadrže detaljan opis načina rada za konkretne radnje (procedure) tijekom instaliranja i ispitivanja)

- metode i postupke koji se primjenjuju kod radova instaliranja,

- metode mjerenja u kojima se propisuju sredstva i instrumenti za mjerenja, načini rada, sheme spajanja mjernih instrumenata i sl. (npr. mjerenje otpora uzemljenja, mjerenje impedancije petlje kvara, mjerenje kontinuiteta (neprekinutosti) zaštitnog i dodatnog PE vodiča električnih uređaja mjerenjem impedancije petlje kvara, mjerenje kontinuiteta (neprekinutosti) PE vodiča neelektričnih uređaja i metalnih masa, te (opcijski) zaštitnog i dodatnog (vanjskog) PE vodiča električnih uređaja izravnim mjerenjem otpora, mjerenje otpora izolacije električnih instalacija, mjerenje/ispitivanje zaštite od preopterećenja elektromotora, mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje – ZUDS (FID/RCD), mjerenje otpora (poluprovodljivih) podova te ostala mjerenja i ispitivanja ovisno o zahtjevima i vrsti instalacije - npr. ispitivanja samosigurnih strujnih krugova),

- radnu uputu za provedbu pregleda prije prvog puštanja u rad ("Initial inspection/početni pregled" na razini detaljnog pregleda, a što je zahtjevano kroz HRN EN 60079-14) izvedenih električnih instalacija i instaliranih uređaja te izdavanje Izjave Instalatera, kao i zahtjeve na dokumentaciju kojom mora raspolagati tijekom radova instaliranja te prije početka početnog pregleda (npr. električne sheme i elektrotehnički projekt, klasifikacija prostora, certifikati i izjave proizvođača, upute o instaliranju s posebnim uvjetima i sl.),

- radnu uputu za provjeru "neprisutnosti plina", odnosno osiguranje provedbe radova instaliranja, odnosno ispitivanja, na siguran način,

- radnu uputu za provjeru parametara "Ex i" strujnih krugova te ispitivanje izolacije i uzemljenja (ukoliko je primjenjivo)  tih krugova,

- radnu uputu za instaliranje "Ex d" kabelskih uvodnica,

- radnu uputu za instaliranje i ispitivanje grijaćih kabela i sl.

Četvrti dio Priručnika (zapisi) sastoji se od:

- zapisa (prazni obrasci koji popunjavanjem postaju zapisi) koji služe kao dokaz o sukladnosti sa traženim zahtjevima i provedbi uspostavljenog sustava kvalitete instaliranja, nastaju sukladno zahtjevima priručnika, operativnih postupaka ili radnih uputa, a vode se kao dokumenti sustava kvalitete instaliranja jednako kao operativni postupci ili radne upute.

Primjer zapisa (ispitnih listova) o provedenim mjerenjima na električnim instalacijama definiran je dokumentom (C-17-MJ), a isti su korisnicima usluga dostupni na web stranicama.

Uza zapise za svako provedeno električno mjerenje/ispitivanje (koja su ranije navedena), Instalater izrađuje i zapis o pregledu prije prvog puštanja u rad ("Initial inspection/početni pregled" na razini detaljnog pregleda, a što je zahtjevano kroz HRN EN 60079-14) izvedenih električnih instalacija i instaliranih uređaja, te izdaje Izjavu Instalatera o provedenom početnom pregledu.

Instalater izdaje Izjavu instalatera i za ostale provedene aktivnosti instaliranja i ispitivanja (koje su i izvan početnog pregleda).

Instalater također izrađuje i zapise o instaliranju "Ex d" uvodnica, ispitivanju grijaćih kabela, provjeri parametara "Ex i" krugova, ispitivanju izolacije i uzemljenja tih krugova te provjeri "neprisutnosti plina".

Instalater sve provedene poslove instaliranja i/ili ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim aksplozivnom atmosferom vodi i kroz poseban zapis (npr. Dnevnik radova) u kojima ukratko opisuje što je provedeno i na kojem objektu/postrojenju.

Peti dio Priručnika (Prilozi) sadrži razne dodatke i priloge kao što su npr.:

- registracija tvrtke (izvadak iz sudskog registra),

- organogram tvrtke,

- potvrde o provedenoj edukaciji djelatnika,

- životopisi odgovornih osoba,

- dokazi o umjeravanju instrumenata i sl.

Prilozi koji se traže u petom dijelu Priručnika mogu biti i odvojeno dostavljeni (ne moraju "fizički" biti sastavni dio Priručnika).

Zahtjevi na (dodatnu) stručnu osposobljenost iz područja Ex zaštite za osobe koje sudjeluju u procesu instaliranja i ispitivanja električnih instalacija definirani su kroz dokument TU-SO-PEX koji je, na web stranicama.

Odgovorna osoba za Ex zaštitu treba proći specijalističko osposobljavanje više razine. Istu razinu treba proći i zamjenik odgovorne osobe (ukoliko tvrtka ima zamjenika, što nije nužno). Ostale osobe navedene u tablici trebaju proći specijalističko osposobljavanje niže razine. Detalji su opisani kroz dokument TU-SO-PEX.

Stručne kvalifikacije (formalna izobrazba) za sve osobe trebaju biti odgovarajuće struke u odnosu na djelatnost kojom se osobe bave.

Tijekom postupka tehničkog nadgledanja, analiziraju se sustav kvalitete instaliranja prema Ex-Priručniku instaliranja i njegova sukladnost sa zahtjevima Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07 te primjenjivih normi.

Tehničkim nadgledanjem (ocjenom) aktivnosti instaliranja provjerava se temeljna usklađenost Priručnika kvalitete s gore opisanim zahtjevima (pet cjelina Priručnika kvalitete).

U tom smislu tehničko nadgledanje (ocjena) obuhvaća  provjere u odnosu na:

- registraciju tvrtke,

- područje rada (npr. izvođenje elektroenergetskih i/ili elektroinstrumentacijskih instalacija, ispitivanje električnih instalacija, instaliranje "Ex d" uvodnica, instaliranje grijaćih kabela i sl),

- organizaciju tvrtke (organogram),

- politiku kvalitete,

- upravljanje dokumentima i njihovo označavanje,

- provedbu unutrašnjih prosudbi i upravinih ocjena sustava kvalitete,

- pregled skladišta (ukoliko postoji),

- opremu  neophodnu za instaliranje i/ili ispitivanje električnih instalacija,

- kontrolu  kvalitete  instaliranja,  od  ulazne  kontrole  materijala  i  Ex uređaja,  do  završnog pregleda i ispitivanja električnih instalacija,

- sadržaj operativnih postupaka i radnih uputa te zapisa,

- prijedlog imenovanja odgovorne osobe i njenog zamjenika, uz kratki stručni životopis s potpisom predloženih osoba,

- primjenu sustava kvalitete instaliranja u odnosu na Ex-priručnik kvalitete instaliranja te na primjenu zahtjeva odgovarajućih propisa i normi,

- vođenje zapisa o provedenim radovima i

- provjeru osposobljenosti odgovornih osoba, ispitivača i instalatera prema (TU-SO-PEX) (provjera znanja prema području rada, npr. instaliranje "Ex d" kabelskih uvodnica, kontrola instaliranja "Ex i" opreme i provjera "Ex i" strujnih krugova, instaliranje grijaćih kabela, provedbe izvođenja, pregleda i ispitivanja instalacija i sl).

Ukoliko je Priručnikom Instalatera predviđeno podugovaranje (mjerne opreme,  dijelova aktivnosti/ispitivanja i sl.), isto je potrebno precizno opisati kroz Priručnik te predočiti odgovarajuće dokumente (npr. Ugovor o podugovorenoj aktivnosti, umjernice za mjerne instrumente i sl.).

Tijekom tehničkog nadgledanja (ocjene), a na temelju prikupljenih rezultata, izrađuje se zapisnik    s jasno istaknutim primjedbama (nedostacima/nesukladnostima), kao i napomenama/komentarima te njihovim detaljnim opisom, ukoliko ih ima. Zapisnik  se prezentira prilikom završnog sastanka te se obostrano prihvaća, što se potvrđuje potpisom obiju strana. Zahtjevatelj na temelju zapisnika, ukoliko je potrebno, analizira uzroke i pokreće popravne radnje za utvrđene nesukladnosti, a o njihovoj provedbi obavještava Sektor za eksplozivne atmosfere u pisanom obliku.

Ako je udovoljeno svim traženim zahtjevima, izdaje se Izvješće o tehničkom nadgledanju i tehnički nalaz koji potvrđuje osposobljenost zahtjevatelja.

Ako traženim zahtjevima nije udovoljeno, zahtjevatelj dobiva rok (ne dulji od 30 dana) za otklanjanje nedostataka/nesukladnosti. Ako i nakon toga nije udovoljeno traženim zahtjevima, izdaje se Izvješće o tehničkom nadgledanju u kojemu navodi da se izdavanje Tehničkog nalaza odbija/suspenzira. Time je postupak tehničkog nadgledanja završen.

Pozitivnim tehničkim nalazom potvrđuje se da tvrtka ima:

- odgovarajuću registraciju,

- propisanu dokumentaciju (Ex-priručnik) odnosno organizaciju sustava kvalitete instaliranja,

- stručno osposobljeno osoblje (odgovarajuća kvalifikacija i dodatna osposobljenost za protueksplozijsku zaštitu) i

- odgovarajuća sredstva za obavljanje aktivnosti (oprema za instaliranje i ispitivanja).

Redovno tehničko nadgledanje provodi se po istom postupku kao i osnovno, uz to što se tada uzimaju u obzir i rezultati i zapažanja iz prijašnjih nadgledanja i provedenih ocjena. Periodičko redovno nadgledanje obuhvaća ocjenu promjena u dokumentima sustava kvalitete, a sve s ciljem da se provjeri funkcioniranje sustava kvalitete instaliranja i njegova sukladnost sa zahtjevima i tehničkim nalazom izdanim na rok od 3 godine.

Kada tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja Ex-opreme/uređaja i ispitivanja instalacija obuhvaća i provjere na radilištu (izvedenoj instalaciji), tada se provjerava i pridržavanje odredbi          Ex-Priručnika kvalitete instaliranja te se posebno provodi provjera i ocjena konkretnih popunjenih obrazaca (zapisa) o provedenim aktivnostima na predmetnom radilištu. Kada tehničko nadgledanje obuhvaća i provjere na radilištu (izvedenoj instalaciji), na poseban zahtjev Instalatera, izdaje se, na rok od 1 godine, i Potvrdnica. Uvjeti za produženje potvrdnice su provjera na radilištu (izvedenoj instalaciji) jednom godišnje i pozitivan tehnički nalaz aktivnosti instaliranja.

Korisnika se najkasnije 2 mjeseca prije isteka roka valjanosti tehničkog nalaza pisanim putem obavještava o isteku roka valjanosti tehničkog nalaza. Korisnik koji želi provesti postupak redovnog tehničkog nadgledanja radi dobivanja novog tehničkog nalaza treba najmanje 30 dana prije isteka važećeg tehničkog nalaza predati zahtjev za postupak redovnog tehničkog nadgledanja te priložiti potrebnu dokumentaciju. Redovno tehničko nadgledanje na lokaciji/ama korisnika treba se provesti najmanje 15 dana prije isteka važećeg tehničkog nalaza. Po provedenom nadgledanju na lokaciji/ama korisnik treba u roku ne duljem od 30 dana nakon provedbe redovnog nadgledanja otkloniti nedostatke, ako ih je bilo tijekom nadgledanja na lokaciji/ama korisnika. Po otklanjanju nedostataka, u roku od 15 dana, izdaju se novi tehnički nalaz i pripadajuće izvješće o tehničkom nadgledanju.

Ako navedeni rokovi nisu zadovoljeni od strane korisnika, smatra se da korisnik nije osigurao uvjete potrebne za provedbu postupka redovnog tehničkog nadgledanja.

Sektor za eksplozivne atmosfere može obaviti tehničko nadgledanje i u periodu kraćem od 3 godine (izvanredno nadgledanje), ako se utvrdi da Instalater odstupa od propisanih postupaka instaliranja i/ili ispitivanja.

Sektor za eksplozivne atmosfere na svojim web stranicama vodi registar Instalatera. Ako Instalater do roka isteka tehničkog nalaza nije predao zahtjev za provođenjem postupka tehničkog nadgledanja u svrhu izdavanja novog tehničkog nalaza, isti se u roku od 15 dana briše iz registra. Također, nakon 30 dana od dana isteka tehničkog nalaza, iz registra se briše Instalater koji nije završio postupak tehničkog nadgledanja.